Лекция 3.Охрана труда

## 3.1. Требования охраны труда перед началом работы

Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить:

- работу на холостом ходу автоматов для приготовления и жаренья пирожков, пончиков (исправность шнекового дозатора для фарша, отрезного ножа;

- конвейера для транспортирования отформованных изделий, воздушного компрессора, действие выключателей, сигнальных лампочек;

- исправность манометрического термометра, манометров, реле уровня масла, реле давления и других приборов);

- исправность другого применяемого оборудования;

- работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования.

## 3.2. Требования охраны труда во время работы

## Соблюдать технологические процессы приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.

## Соблюдать осторожность при:

## посадке и выемке форм, листов, кассет;

## санитарной обработке яиц и приготовлении льезона.

## Во время работы автомата для приготовления и жаренья пирожков и пончиков:

## следить, чтобы щитки кожуха и крышки были закрыты;

## наполнять жарочную ванну маслом до включения нагрева;

## приводить в действие шнек дозатора после загрузки фарша в конусный питатель.

## При работе автомата не допускается:

## загружать фарш при работающем шнеке;

## просовывать руки внутрь бункера; снимать крышку дозатора;

## превышать давление в ресивере компрессора и бункере для теста выше величин, указанных в технической документации по эксплуатации;

## отвинчивать маховик крышки бункера для теста при наличии в нем давления.

## 3.3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При появлении запаха газа в помещении немедленно прекратить пользование газоиспользующими установками, перекрыть краны к установкам и на установках.

В случае возгорания немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить непосредственному руководителю и администрации организации, принять меры к эвакуации из помещения.

При ликвидации загорания необходимо использовать первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.

При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем.

Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением.

После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать врача скорой медицинской помощи и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.

## 3.4. Требования охраны труда по окончании работы

- Не охлаждать нагретую поверхность теплового оборудования водой.

- Удалить масло из жарочной ванны после выключения тэнов.

- После отключения газоиспользующих установок снять накидные ключи с пробковых кранов.

- Выключить вентиляцию и оборудование.

- Привести в порядок рабочее место, убрать на место инструменты и приспособления.

- Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.

- Своевременно обеспечить сдачу специальной одежды и других средств индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.

- Вымыть руки с мылом, либо, по возможности, принять душ.

- Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.